Wolf GmbH Mainburg D-84048 Mainburg Industriestr. 1 П А С П О Р Т на газовый отопительный котел с наддувной горелкой WOLF СNK-50

Котел					CNK-50

Заводской номер

Дата изготовления

Изготовитель			Вольф-ГмбХ, D-84048 Майнбург, п/я1380,

Индустри штрассе -1, Германия; тел. +49 (8751) 74 0

# Назначение

# Газовый чугунно-секционный котел с атмосферной горелкой СNK-50 изготовлен в соответствии с DIN  EN 303 и предназначен для систем отопления с использованием насосов отопительного контура и температурой воды в подающей линии до 110 ºС, допустимым рабочим избыточным давлением 3 бар.

#### Допуски и разрешения на применение

Котел допущен для применения на территории Российской Федерации.

Соответствует ГОСТ 20548-87, ГОСТ 10617-83.

Имеет сертификат соответствия № С-DE.МН01.В00038

#### Технические характеристики

| Тип |  | CNK-50 |
| --- | --- | --- |
| Мощность | кВт | 40-50 |
| Нагрузка | кВт | 54,4 |
| Объем воды в котле | л | 105 |
| Макс. допустимая температура в подающей линии | °C | 110 |
| Макс. избыточное давление котла | бар | 3 |
| Гидравлическое сопротивление сети | мбар | 22 |
| Давление подключения газа |  |  |
| природный газ E | мбар | 20 |
| сжиженный газ бутан и пропан | мбар | 50 |
| Необходимый напор котла | Па | 7 |
| Температура отходящих газов | °C | 170-190 |
| Габаритные размеры В x Ш x Д | мм | 845х 760х1056 |
| Вес котла | кг | 258 |
| Напряжение подключения |  | 230 В / 50 Гц / 10 A |

### Сведения о местонахождении котла

| Наименование предприятия и его адрес | Местонахождение котла (адрес котельной) | Дата установки |
| --- | --- | --- |

Сведения о ремонте котла и замене элементов

| Дата | Сведения о ремонте и замене | Подпись отв. лица |
| --- | --- | --- |

Гарантия производителя

Предприятие - изготовитель гарантирует поддержание эксплуатационных характеристик  котла на самом высоком уровне в течение всего срока эксплуатации при соблюдении монтажной и обслуживающей организациями требований инструкций по монтажу и эксплуатации котельного оборудования Wolf.

При соблюдении вышеуказанных требований изготовитель устанавливает гарантийный срок на котел – 1 год с момента ввода в эксплуатацию, на электрические и подвижные части – 1 год.

« ____ » _____________ 2014г.